Катамаран  Скат – 440

Катамаран Скат-440 построен на базе корпуса катамарана Скат-430.

Его отличительной особенностью является наличие полурубки и высокого надводного борта, что делает эту модель еще более мореходной и комфортабельной при плавании на волнении и в плохую погоду.   Ветровое стекло имеет откидную центральную часть, а  полурубка откидывающийся в бок люк, что позволяет  свободно заходить в катамаран с берега. Штатно в кокпите располагаются  два кресла – водительское и пассажирское, а в качестве дополнительной опции в кормовой части кокпита можно установить банку-рундук. Кокпит оснащается сливными шпигатами с пробками. Корпуса катамарана заполнены блоками плавучести из вспененного полистирола, что обеспечивает повышенный запас плавучести и непотопляемость. Катамаран дополнительно может быть оборудован тентом и другим необходимым оборудованием. Катамаран оснащается двумя топливными баками объемом от 32 литров.

Стоимость катамарана Скат-430  в базовой комплектации - 315000р

Основные характеристики:

- Длина наибольшая, м. - 4,4

- Ширина наибольшая, м. - 1,85

- Высота борта на миделе, м. - 0,8

- Масса корпуса, кг - 260

- Пассажировместимость, чел. - 5

- Материал корпуса - стеклопластик

- Тип обводов - катамаранные

- Рекомендуемая мощность ПЛМ, л.с. - 30-60

- Управление – дистанционное

Базовая  комплектация. Спецификация

| № | Наименование | Артикул | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус стеклопластиковый |  | 1 |
|  | Инсталляция |  |  |
| 1 | Привод рулевой | Т-71FC | 1 |
| 2 | Установочный комплект |  | 1 |
| 3 | Трос рулевой М66 12футов | М66 12 | 1 |
| 4 | Колесо рулевое 320мм V52 B | V.52B | 1 |
| 5 | Сиденье пластиковое | С12158-G | 2 |
| 6 | Бак топливный 32л | 6632_32 | 2 |
| 7 | Вентиляция бака , нерж. | С11504 | 2 |
| 8 | Шланг вениляции 16мм |  | 1м.п. |
| 9 | Релинги носовые | 03016Т | 2 |
| 10 | Релинги бортовые |  | 2 |
| 11 | Ручка нерж. Для пассажира | С02244 | 1 |
| 12 | Рым нерж. | 1015-03-04 | 3 |
| 13 | Утка швартовная, пластик, черн. | 0602-1508 | 4 |
| 14 | Петли нерж. | 006072 | 6 |
| 15 | Замки фиксаторы | 008369 | 3 |
| 16 | Крепеж нержавеющий |  | Компл. |
| 17 | Зашивки бортовые из ламинированной фанеры 6мм |  | 2 |
| 18 | Стекло ветровое с калиткой, поликарбонат 6мм |  | Компл. |
| 19 | Выключатель массы | С10098 | 1 |
| 20 | Панель переключателей | 900-3WPS | 1 |
| 21 | Ходовые огни | С91001 |  |
| 22 | Стояночный огонь (топовый) | С14025-40 | 1 |
| 23 | Заглушка дренажная | CS000 | 3 |
| 24 | Стакан дренажный, черн. | 6016_80В | 2 |
| 25 | Пробка кулачковая | 009832 | 2 |
| 26 | Крышка якорного рундука 380х380 | 45176 | 1 |
| 27 | Кожух для рулевого троса | 80040 | 1 |
| 28 | Кожух для тросов | 010191ВТ | 1 |
| 29 | Привальный брус |  | 1 |